## Slide 1
Lab Book 3.0 Circuits and Compact Models
Student: David Bujeda Maícas y Alexia Ruiz Rocamora

## Slide 2: Instructions General
SCRIPTS
From GitHub 
  Fork the repo: https://github.com/cccanvas-upv/cifoin-lab3.git
  Clone the repo using VSCode
Run the Jupyter Notebook:
  CIRCUITS_&_COMPACT_MODELS.ipynb
Devices to be studied:
Ring Resonators (RR)
Mach-Zehnder Interferometer (MZI)

## Slide 3: Learning outcome #1a – Perfectly balanced MZI
INSTRUCTOR:
Present Python and GDSFactory implementation of the Compact Models and Circuit Model
Describe how to simulate using SAX library
Describe the outputs.
ALL EXAMPLE #1:
wvl [1500-1600] step 0.001
dL = 0
Kin = Kout = 0.5 for all wvl
La función de transferencia del MZI es plana, exactamente como se esperaba dado que la diferencia de caminos es nula y, por tanto, no hay dependencia con la longitud de onda. Por otro lado, se puede apreciar que toda la potencia que entra por in0 sale por la salida out1, ya que tanto el acoplador de la entrada como de la salida aportan un desfase de pi/2, siendo el resultado una transmisión total por el Puerto contrario al que se transmite.
MZI transfer functions
Paste plot here

## Slide 4: Learning outcome #1b – Unbalanced MZI
HINTS:
wvl [1500-1600] step 0.001
dL = 100 µm
Kin = Kout = 0.5 for all wvl
En este caso, sí hay una diferencia de caminos de 100um y está desbalanceado. La función de transferencia es periódica: depende de la longitud de onda. La , que se puede comprobar visualmente con la diferencia entre máximos de la gráfica.
MZI transfer functions
Paste plot here

## Slide 5
Comment results: al tener un FSR tan pequeño, la interferencia cambia rápidamente con la longitud de onda, aumentando la sensibilidad espectral y la resolución. Un MZI con una resolución tan pequeña permite diseñar filtros periódicos que pueden manejar multiples canales dentro de un mismo periodo espectral.
MZI transfer functions
Paste plot here
Hints:
wvl [1500-1600] step 0.001
dL = ? µm calculate for FSR = 2 nm
Ka = Kb = 0.5 for all wvl
Your design justification
Write equations / numbers
Learning outcome #2 – MZI Design
Design a MZI with FSR = 10 nm at 1550 nm

## Slide 6
Learning outcome #3 – Delay imbalance with loss
Fringe visibility
Comment results: describe the transfer function, is there any interference pattern in case 1? Is there any interference pattern in case 2? Explain the difference between both cases. Compare the Extinction Ratio of both variations.
Extra: What coupling coefficient will you select for the input coupler if you want to match the losses of the longer arm? Simulate and extract the ER.
Aunque no la Ventana de visualización no completa un periodo completo, la función de transferencia sí que tiene un patron de interferencia constructica y destructiva, que se cumple cada 10nm. En el caso 2, también se cumple un patron cada 10nm, pero al ser la distribución de la potencia a la entrada desbalanceada, la interferencia no es tan visible. En el caso 1, si se simula un periodo completo, se puede ver que el ER(db) >100dB; en cambio, en el caso 2, ER (dB) = 12.5dB. Esto se debe a que el acoplador de entrada no reparte la potencia por igual y, en concreto, envía menos potencia a la guía con desfase en el brazo, que además tiene más pérdidas. El resultado es un Ratio de excitación menor. Para compensar las pérdidas del brazo más largo, el acoplador de entrada debe entregar más potencia a la guía con el brazo más largo, es decir, K>0.5. Con Ka=0.6, ER = 40dB.
Hints:
wvl [1550-1550.5] step 0.0000005
Silicon waveguide model:
n_eff = 2.38,
n_g = 4.25,
D=0,
L_base=1000
dL = L_base + 55960.0840224255;
loss = 4 dB / cm
Case 1. Simulate for Ka = Kb = 0.5 for all wvl
MZI transfer functions
Paste plot here

## Slide 7
Learning outcome #3 – Delay imbalance with loss
Fringe visibility
Hints:
wvl [1550-1550.5] step 0.0000005
Silicon waveguide model:
n_eff = 2.38,
n_g = 4.25,
D=0,
L_base=1000
dL = L_base + 55960.0840224255;
loss = 4 dB / cm
Case 2. Simulate for Ka=0.1 for all wvl
Kb=0.5 for all wvl
MZI transfer functions
Paste plot here

## Slide 8
Comment results: describer the transfer functions. which is the FSR? How is it related to the ring perimeter?
Show a numeric calculation of the FSR and length difference matching the results in the graph,
La función de transferencia tiene un comportamiento periodico con la longitud de onda, con resonancias en las longitudes de onda donde hay interferencia constructive. Dichas resonancias se repiten cada 11nm (se puede calcular gráficamente: (1600-1520nm)/7periodos). La FSR está también relacionada con el perímetro del Anillo, es decir, la longitud de la guía como se ha visto anteriormente. Si se hacen los cálculos matemáticos, la FSR es 11.305nm, que corresponde a lo calculado visualmente.
Learning outcome #4 – Ring Resonator
Single ring resonator – most simple case Constant coupler K (no wavelength variation)

## Slide 9
Comment results: describer the transfer function. How’s the dependence on the coupler coefficient? Calculate the Extinction Ratio. How would you achieve critical coupling for the latter design? Justify your answers.
La función de transferencia es periódica: presenta mínimos en las longitudes de onda de resonancia (pero con mínimos menos profundos que el caso anterior, no está acoplado de forma óptima). El acoplador controla cuánta luz sale por el Anillo, permitiendo obtener un ER deseado. En este caso, ER = 1/0.4=2.5=4dB.
Para conseguir acoplo crítico t=a, donde a=|h| = 10^(-alpha*L/20)=0.916. Por otro lado, t = sqrt(1-K), si despejamos K, obtenemos que para conseguir acoplo crítico K debe ser 0.1605
Hints:
Design the perimeter for a FSR = 15 nm.
Use equations given in class that relate FSR and perimeter.
Learning outcome #5 – Ring resonator design
Design the perimeter for a FSR = 15 nm.

## Slide 10
Comment results: Try to classify the resonances, in which case are you close to critical coupling? Why?
Para K =0.1 y 0.2, se tiene undercoupling ya que los dips son menos profundos, lo que indica que no se llega a cancelar el campo directo del bus. K=0.3 se tiene acoplo crítico porque se consigue transmisión 0. Para el resto de acoplos, se tiene overcoupling y no se llega a cancelar porque la potencia oscila muy rápido entre el bus y el Anillo.
Single ring
transfer functions
Linear units
K=
Single ring
transfer functions
Linear units
K=
Single ring
transfer functions
Linear units
K=
…
Learning outcome #6a – Effect of K
Change K value between 0.1 and 0.9 in steps of 0.1

## Slide 11
Comment results. Try to classify the resonances, in which case are you close to critical coupling? Why?
Se tiene overcoupling para todo el barrido de pérdidas, dado que el acoplo es muy pequeño (0.025). Según aumentan las pérdidas, nos vamos acercando al acoplamiento crítico pues se reduce la potencia que recircula y las pérdidas empiezan a parecerse más al acoplamiento.
Single ring
transfer functions
Linear units
alpha=1 dB/cm
Single ring
transfer functions
Linear units
alpha=2 dB/cm
Learning outcome #6b – Effect of loss
Change losses value between 0 and 8 dB/cm in steps of 1

## Slide 12: Thank you